## Slide 1
Слайды к курсу
«Телекоммуникации и сети»
Норенков И.П.
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
Кафедра
«Системы автоматизированного проектирования»
-------------------------------------------------------------------------------------
Москва, 2003

## Slide 2
Основная литература:
1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. - СПб.:
Питер, 2002.
2. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. - СПб.:
Питер, 2000.
3. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные
технологии и сети. - М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000.

## Slide 3
Техническое обеспечение САПР
л1

## Slide 4
Классификация вычислительных сетей
А. Локальные;
Территориальные;
Корпоративные.
Б. Клиент/сервер;
Одноранговые.
В. Коммутация каналов;
Коммутация сообщений;
Коммутация пакетов.
А
А
В
А
Коммутация
каналов
Коммутация
пакетов
В

## Slide 5
Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
Уровни:
1. Физический;
2. Канальный;
3. Сетевой:
4. Транспортный;
5. Сеансовый;
6. Презентационный;
7. Прикладной.
(1978 г. )

## Slide 6
Среды передачи данных
Проводные: медь
коаксиальный кабель:
толстый (Thick),
тонкий (Thin).
Оптоволокно - ВОЛС
Лазер
Светодиод
Длина волны 1300 или 1550 нм с затуханием 0,38 или 0,24 дБ/км (до 50 км без ретрансляции), диаметр сердечника - несколько мкм.
850 нм, затухание 3,5 дБ/км (до 5 км).; диаметр сердечника несколько десятков мкм
Одномодовая:
Многомодовая:
Категории
1
2
3
4
5
6
7 (STP)
Применение
телефонные линии
до 4 Мбит/с
для 10Base-T
для Token Ring
до 100 Мбит/с
до 200 Мбит/с
до 600 Мбит/с
Unshielded Twist Pair
Витая
пара:
л2

## Slide 7
Диапазон Длины волн, м Частоты, ГГц Применение
Метровый (УКВ) 10…1 0,03…0,3
Дециметровый 1..0,1 0,3..3 Мобильная связь, ТВ,
ЛВС
Сантиметровый 0,1..0,01 3..30 Спутниковая связь, РРЛ, ЛВС, BWA*
Миллиметровый 0,01..0,001 30..300 BWA
Инфракрасный 0,001..7,5*10-7 3*102..4*105 ВОЛС
Видимый свет (7,5...4,0)*10-7 (4,0...7,5)*105
Радиоканалы
* BWA (Broadband Wireless Access).
С увеличением частоты растет затухание (уменьшается дальность прямой
передачи), но увеличивается число каналов.

## Slide 8
Представление двоичной информации
в виде электрических сигналов
Манчестерское кодирование:
1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
Биполярный код AMI (Alternative Mark Inversion)
Уровень сигнала
Время
Представление двумя уровнями
1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
Время
Уровень сигнала

## Slide 9
Vбод = число перепадов/время =1/(3Tв) = 2F
= число бит/время = 2F log2k,
где k <= 1 + сигнал/помеха
Формула Хартли-Шеннона
Число бит в одном перепаде =
log2(число уровней квантования) =
log2(1+ сигнал/помеха)
Время
Уровень сигнала
2
2
4
1
Vинф

## Slide 10
Аналоговые каналы
uнес = Usin(t+); uc = U sin(t);
АМ
umod = (U + uc) sin(t+) = U (1 + m sin(t)) sin(t+)
 - 
 + 

частота
амплитуда
Благодаря модуляции реализуется FDM (метод с разделением каналов по частоте)

## Slide 11
Модемная связь
Телефонные линии общего пользования (ТфОП) - полоса 3,4 кГц.
Протокол Инф. скорость Примечание
V.22bis 2,4 кбит/с Дуплекс, QAM, Vб= 600 с-1
V.32 9,6 кбит/с Дуплекс, фазовая модуляция
V.34 до 33,6 кбит/с
V.92 до 56 кбит/с
V.42 - защита от ошибок, V.44 - сжатие данных.
V.35, V.36, V.37 - выделенные каналы, 48-140 кбит/с
1 2 3 F, кГц
Каналы (дуплекс):
прямой обратный
V.22bis:
Vинф = F log216
л3
Эхо-компенсация

## Slide 12
Протоколы канального уровня при модемной связи:
XModem, YModem, ZModem - сценарии установления
и разрыва соединения, обмена сообщениями, повторений
при ошибках и т.п.
Импульсно-кодовая
модуляция (ИКМ)
Теорема Котельникова

## Slide 13
Каналы с разделением по времени (ТDM)
Время
Слоты
Многоканальная передача (разделение каналов)
Каналы с разделением по частоте (FDM)
Частота, ГГц
30 300 3105
0.3
GSM LAN Runnet РРЛ ВОЛС
 (М) =C/F=
0,3
F (ГГц)
Каналы с кодовым разделением (CDM)
Каждый бит представлен последовательностью элементарных импульсов («чипов»): 0 кодируется инверсно по отношению к 1, последовательности выбираются по правилам ортогонального кодирования (например, кодов Уолша). В одной и той же полосе можно передавать несколько сообщений.

## Slide 14
Каналы территориальных вычислительных сетей
Магистральные каналы - разделение каналов по времени или частоте. Линии - ВОЛС и радиоволны (мобильная и спутниковая связь), реже медь.
Каналы передачи данных - плезиохронная иерархия Е1/E4 от 2 до 139 мбит/с (Т1/T4) и синхронная иерархия SDH от 155 до 2488 мбит/с
(канал T-1 – 1987 г.)
Е1 - 32 слота, Т1 - 24 слота (по 64 кбит/с). Две пары проводов.
Канал кбит/с
E1 2048
E2 4 канала Е1 8488
E3 4 канала Е2 34368
E4 4 канала Е3 139264
Канал кбит/с
Т1 1536
Т2 7 каналов T1 10752
Т3 4 канала T2 43008
Т4 6 каналов T3 258048
Е1 - 32 канала для 32 телефонных соединений (4 кГц, ИКМ - 8 кГц, каждый отсчет 1 байт, т.е. 88 32 = 2048 кбит/с

## Slide 15
SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
ВОЛС
STM-1 155,52 Мбит/с;
STM-4 622 Мбит/с;
STM-16 2488 Мбит/с.
Фрейм - 9 строк, 270 колонок, каждая шириной в 1 байт.
В узлах - мультиплексоры, демультиплексоры (STM-1 63 канала Е1), регенераторы оптических сигналов.

## Slide 16
Технологии мобильной (сотовой) связи
GSM (Global System Mobile) 1982 г.
Кодирование по методу TDMA
(N несущих по K слотов).
GSM-900: диапазон 900 МГц:
890-915 МГц - от БС к абонентам,
935-960 МГц - обратные каналы (один канал - около 0,2 МГц).
GSM-1800: диапазон 1800 МГц..
Транковая связь.
Аналоговая MPT-1327,
цифровая - TETRA
D (км) = 4,12 h1+h2 (м)
Перспективен метод CDMA (Code Division Multiple Access)
Аналоговая система NMT-450 (диапазон 453-468 МГц).
л4
1973 г. – появление мобильной телефонной связи.

## Slide 17
«Последняя миля» - абонентские линии xDSL
(Digital Subscribe Line).
ISDN (Integrated Service Digital Network)
2 канала по 64 кбит/с + один канал 16 кбит/с.
CAP (Carrieless Amplitude Phase Modulation) - АМ и ФМ без несущей.
DMT (Discrete Multitone Technology). - полоса 1,1 МГц разделяется на
256 подканалов по 4 кГц. Параллельная передача (QAM) по подканалам с их предварительным тестированием.
HDSL - 2 пары проводов, ок. 2 кбит/с; 5,4 км;
метод CAP;
SDSL - HDSL на одной паре, 3 км;
ADSL - 1 пара, до 8 кбит/с (1,5 в обр.направл.),
5,4 км, CAP или DMT

## Slide 18
Контроль правильности передачи данных
А. Симплексные каналы - коды с исправлением ошибки.
Код Хемминга
Кодовое расстояние - число разрядов с несовпадающими значениями.
C - передаваемый код, А - n-разрядный исходный код, В - m-разрядный
дополнительный код, m= ent log2n, B- результат поразрядного сложения
номеров разрядов кода А, равных 1: C = A2m+B.
Например: А= 101001, n=6, m=3, B1=001+100+110=011, C=101001011.
Если передан код 100001011, то В2= 001+110=111 и определяется
ошибочный разряд поразрядным сложением B1+B2= 011+111= 100, т.е.
4-й разряд.
В. Дуплексные каналы - обнаружение ошибки и запрос повторной передачи.
Циклический код: C = A2m-1+B, где В есть (m-1)-разрядный CRC,
Например, m - число разрядов образующего полинома g(X), X=2n-1,
g(X) - один из простых множителей Х.

## Slide 19
Расчет циклического кода
1001101000 |1011
1011
1010
1011
1100
1011
1110
1011
101 - CRC
1001101101 |1011
1011
1010
1011
1110
1011
1011
1011
0 - ошибки нет

## Slide 20
Алгоритмы сжатия данных
LZ (алгоритмы Лемпеля-Зива).
Метод Хаффмена (текстовые данные)
7-символьный алфавит
Символ Р
A 0, 4
B 0, 32
C 0,12
D 0,10
E 0,03
F 0,02
G 0,01
A
B
C
D
E
G
F
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Код
00
01
100
101
110
1110
1111
RLE (Run Length Encoding) - (графические данные) .
Методы JPEG (графические данные) и MPEG (видеоданные)
Разностное и Дельта-кодирование (телеметрия).
л5к

## Slide 21
Локальные вычислительные сети
(LAN - Local Area Network)
Топологии - шина, кольцо, звезда.
1967 г. - Дональд Дэвис (Англия) - первая ЛВС
1968 г. - Олаф Содерблюм (Швеция, IBM), сеть Token Ring.
1970 г. - Норман Абрамсон на Гавайских островах создал сеть
Aloha - прообраз Ethernet и RadioEthernet.
1973 - 1976 г. Роберт Меткалф (Xerox) создает Ethernet
1979 г. - cоздана FDDI. Стандартизована Ethernet.
1993 г. - 100VG-AnyLAN;
1995 г. - Fast Ethernet;
2002 г. - 10-гигабитная Ethernet

## Slide 22
Метод доступа МДКН/ОК
2Т -окно столкновений

## Slide 23
Сеть Ethernet (IEEE 802.3):
МДКН/ОК
RadioEthernet (IEEE 802.11)
FHSS и DSSS - методы расширения спектра сигнала - лучше защита, помехоустойчивость и др.
IEEE 802.11b - 11 Мбит/с, 2,4 МГц;
IEEE 802.11a - 54 Мбит/с, 5 МГц;
IEEE 802.11g - 54 Мбит/с, 2,4 МГц.
Преамбула - ограничитель - адреса - размер кадра - данные - CRC
Структура кадра:
10Base-T (звезда);
10Base-5, 10Base-2 (шина);
7 1 62 2 46…1500 4
6-байтовые МАС-адреса; ограничение на длину кадра снизу - для фиксации
конфликтов обоими конфликтующими узлами.
Варианты Ethernet
л6

## Slide 24
Высокоскоростные варианты Ethernet :
100Base-X; Gigabit Ethernet; 10GB Ethernet.
Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
100Base-T4 - 4 пары кат. 3 или 5;
100Base-ТX - 2 экран. пары.
Код 4В/5В, расстояния около 100-200 м.
Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z)
Медь (25 м) или ВОЛС (850 нм - 500 м,
1300 нм - 5 км). Код 8В/6Т.
10GB Ethernet (IEEE 802.3ae)
ВОЛС (850 нм - до 300 м,
1300 нм - 9,7 км,
1550 нм - до 40 км).

## Slide 25
Token Ring (IEEE 802/5) .
Маркерный метод доступа
Кольцевые ЛВС
Ограничитель- P-T-M-R- ограничитель
3 1 1 3 бит
Рг
Рг
Рг
Вставка регистра
Приоритеты: PRD=011, PRB=001, PRC =101
A (акт. ст.)
a) Т:=1;
b) P:=R, R:=0,
T:=0.
B
R:=001
C
R:=101
D
R =101

## Slide 26
Сеть FDDI
(Fiber Distributed Data Interface).
ВОЛС; 100 Мбит/с.
Код 4В/5В
Маркер Пакет1 Пакет2 . . . . Пакет3
Вписывание нового пакета

## Slide 27
100Base-X; Gigabit Ethernet; 10GB Ethernet
1) ВОЛС вместо витой пары:
Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z)
1000Base-SX - многомодовая (550 м),
1000Base-LX - одномодовая (5000 м),
1000BaseТ - витая пара (25 м).
2) 2 или 4 пары проводников.
3) Кодирование 4B/5B или 8B/6T.
100VG-AnyLAN (стандарт IEEE 802.12)
100 Мбит/с.

## Slide 28
Мосты
л7

## Slide 29
Коммутаторы
Блокировка: a2-b2-c4-d3, a3-b3-c1-d2 и нельзя соединить a1-d1.
Условие отсутствия блокировки
k >= 2*n-1,где n = N/p.
k
p
p
N
Пространственные и временные.
Параметры: 1. Скорость фильтрации; 2. Скорость продвижения;
3. Пропускная способность; 4. Задержка.
Задержка - просмотр адресной таблицы, очистка буфера или передача в выходной порт.
Коммутация сквозная и с буферизацией.

## Slide 30
Маршрутизаторы
Недостатки мостов и коммутаторов:
- недопустимость петель;
- широковещательный шторм.
Устранение недостатков:
- виртуальные ЛВС;
- маршрутизаторы или
коммутаторы 3-го уровня.
Таблица маршрутизации:
адрес назначения;
адрес следующего маршрутизатора;
адрес выходного порта;
расстояние до узла назначения (в хопах или единицах времени)
ВЛВС

## Slide 31
Краткая история вычислительных сетей
1961 г. - Леонард Клейнрок, коммутация пакетов.
1967 г. - Дональд Дэвис (Англия) - первая ЛВС
1969 г. - сеть ARPANET, прообраз Интернет.
1968 г. - Олаф Содерблюм (Швеция, IBM), сеть Token Ring.
1963 г. – создание IEEE.
1970 г. - Норман Абрамсон на Гавайских островах создал сеть
Aloha - прообраз Ethernet и RadioEthernet.
1972 г.- Рэй Томлисон, электронная почта.
1973 г. – появление мобильной телефонной связи.
1973 - 1976 г. Роберт Меткалф (Xerox)
создает Ethernet
Р.Меткалф
1975 г. - сеть Decnet (DEC).
1978 г. - семиуровневая модель ISO.
1979 г. - cоздана FDDI. Стандартизована Ethernet.
1982 г. – GSM.
1987 г. – канал T-1.
1993 г. - 100VG-AnyLAN; 1995 г. - Fast Ethernet;
2002 г. - 10-гигабитная Ethernet

## Slide 32
Задания:

## Slide 33
Адресация в сетях TCP/IP
MAC-адрес (6 байт) - номер сетевой платы, используется в ЛВС.
IP-адреса (в IPv4 - 4 байта, в IPv6 - 16 байт) - сетевые адреса компьютеров (хостов).
IP-имена (например, wwwcdl.bmstu.ru) - имена пользователей
IP-имя  IP-адрес с помощью DNS  MAC-адрес с помощью ARP.
IP-адреса (IPv4):
MAC-адреса
Класс А
Класс В
Класс С
10
0
110
Адреса в IPv6 - 128-битные
У каждого хоста имеется адресная (ARP) таблица - соответствие
между IP и MAC адресами..

## Slide 34
Определение IP-адреса

## Slide 35
Алгоритмы маршрутизации
Алгоритм Беллмана-Форда или RIP (Routing Information Protocol)

## Slide 36
Алгоритм (протокол) OSPF (Open Shortest Path First)
л8

## Slide 37
Сети TCP/IP
порт отправителя - 16;
порт получателя - 16;
код позиции (номер первого
байта в поле данных) - 32;
подтверждение (номер первого
еще не полученного байта) - 32;
управление - 16;
размер окна -16;
CRC - 16;
признаки - 16;
опции - 24;
заполнитель - 8;
данные.
Функции TCP
Порт отправителя
Порт получателя
Начало сегмента (адрес 1-го байта)
Подтверждение (ожидаемый адрес)
Управление
Размер окна
Контр. код
Дополнит. признаки
Опции
Данные
Протокол ТСР

## Slide 38
Установление соединения - трехшаговая процедура:
узел А - указывает номер своего первого байта, узел В подтверждает согласие и указывает номер своего первого байта, узел А подтверждает согласие.
Узел А
Узел В
Запрос на прямое
соединение, Бпр
Согласие, запрос на
обратное соединение,
Бобр, Опр
Согласие, Ообр
Передача, начиная с Бп, не более Бп+ Опр
Процедура медленного старта - рост окна до возникновения отказа.

## Slide 39
Протокол IР
Версия IP - 4;
длина заголовка - 4;
тип сервиса (приоритет,треб. к задержке, скорости, надежности и стоимости) - 8;
длина информационной части - 16;
идентификация (номер дейтаграммы) - 16;
номер фрагмента - 16;
время жизни - 8;
тип протокола на транспортном уровне - 8;
CRC заголовка -16;
адрес источника - 32;
адрес получателя - 32;
опции - 32.
Функции IP
Данные
Тип сервиса
Общая длина
Номер дейтаграммы
Место фоагмента
Время жизни
Трансп. протокол
Контр. код заголовка
IP адрес отправителя
IP адрес получателя
Опции
Версия
Длина
заголовка

## Slide 40
Протоколы стека TCP/IP
Кроме TCP и IP:
Протокол транспортного уровня UDP
(без установления соединения, только номера портов
и CRC заголовка);
Протоколы управления ICMP и SNMP
(ICMP: функции определения достижимости узлов,
определения времени доставки, сигнализация о перегрузках;
SNMP: агент-менеджер, сбор статистики, информация
о состоянии сети);
Протокол разрешения адресов ARP
(соответствие IP и MAC адресов)
и др.
л9

## Slide 41
Операции над пакетами в маршрутизаторе:
Ведение таблицы маршрутизации
Прием кадра и отбрасывание канального заголовка
Анализ CRC и времени жизни
Определение след. маршрутизатора
Формирование заголовка канального уровня
Канальный уровень входного порта
Канальный уровень выходного порта
ARP-таблицы - соответствие МАС- и IP-адресов
В каждом узле формируются пакеты с IP-именами; с помощью DNS устанавливается IP-адрес; с помощью ARP определяется МАС-адрес и формируется заголовок канального уровня. Если в ARP-таблице нет адреса, то посылается ARP-запрос.

## Slide 42
Взаимодействие процессов в сетях TCP/IP
Установление соединения: свой номер порта и IP-имя получателя -->
на транспортный уровень --> обращение к DNS, получаем IP-адрес -->
на сетевой уровень --> обращение к ARP-таблице: или получаем МАС-адрес
или посылается ARP-запрос, при неудаче передача в сеть через
порт маршрутизатора.

## Slide 43
1977 г. - ARPANET преобразуется в Internet.
1979 г. - сформирован стек протоколов TCP/IP;
1983 г. - перевод Internet на стек протоколов TCP/IP. Введена
доменная система имен DNS.
80-е годы - язык SGML (стандарт ISO 8879)
1989 г. Тим Бернерс-Ли (Англия):
- спецификации URL;
- протокол HTTP;
язык разметки HTML.
1990 г. - сеть Релком
1993 г. сеть EUnet/Relcom подключена к Internet.
1993 г. Марк Андреесен, первый графический
браузер Мозаик, создал Netscape Comm.
1994 г. - консорциум W3C.
1996 г. - язык XML.
История Internet
Т.Бернерс-Ли

## Slide 44
Задания:

## Slide 45
Сети Х.25
Особенности:
Сеть надежная, но низкоскоростная (до 64 кб/с);
Оконное управление;
Установление соединения;
Контроль правильности в каждом коммутаторе;
Протокол канального уровня - LAP-B, физического уровня - Х.21.
Сети Frame Relay
Особенности:
Использование постоянных и коммутируемых виртуальных соединений (преобладают постоянные соединения);
под идентификатор соединения отведено 10 бит, тогда только 1024 одновременных соединений (но возможно расширение поля идентификатора);
параметры качества обслуживания: скорость и ограничение пульсаций трафика (при превышении - ликвидация кадров).

## Slide 46
АТМ сети
Сети ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Малый размер кадра (ячейки) 53 байт (заголовок 5 байт);
Статистическое мультиплексирование;
Подтверждение правильности - только от последнего кадра сообщения или вообще без подтверждения;
Передача с установлением соединения.
Передача голоса - задержка определяется временем пакетизации
(временем упаковки «голоса» в 48-байтные ячейки).
л10

## Slide 47
AAL (ATM Adaptations Level) - разделение информации
на 48-байтные ячейки:
AAL1 - мультимедийный трафик:
AAL3/4 - пульсирующий трафик;
AAL5 - данные вычислительного характера.
ATM - установление соединения и присоединение заголовка:
управление (4) - VPI/VCI (24) - тип данных (3) -
приоритет потери пакетов (1) - контроль заголовка (8).
Управление и тип данных - тип пакета, индикация перегрузок,
важность ячеек.
VPI (Virtual Path Identifier) и VCI (Virtual Channel Identifier)
назначаются при установлении соединения.
Контроль - по Хеммингу, с его помощью устанавливаются
границы ячеек.
Уровни ATM

## Slide 48
Протоколы LANE, IP-over-ATM, MPOA.

## Slide 49
л11
Вопросы: