## Slide 1
CALS (ранее - Computer Aided Logistics Support, ныне - Continuous Acquisition and Lifeсycle Support) - информационная поддержка промышленных изделий (ИПИ) на протяжении всего их жизненного цикла.
Назначение CALS-технологий:
1) создание единого информационного пространства для взаимодействия различных автоматизированных систем на этапах ЖЦИ;
2) электронный документооборот;
3) интегрированная логистическая поддержка;
4) поддержка систем управления качеством продукции.
Средства CALS-технологий:
1) Информационное обеспечение - единая БД, онтологии приложений, международные и национальные стандарты;
2) Лингвистическое обеспечение - языки Express, SGML, форматы графических данных;
3) Методическое обеспечение - методики IDEF;
4) Математическое обеспечение - методы имитационного моделирования, планирования и распределения ресурсов;
5) Программное обеспечение - системы PDM, редакторы и конверторы языков Express и SGML, средства создания ИЭТР, программы распределенной обработки данных.
Гл. 4. Автоматизация этапов жизненного цикла изделий, CALS-технологии

## Slide 2
Математическое обеспечение CALS
Математический аппарат, используемый в интегрированных ресурсах и в важнейших прикладных протоколах (АР203) - геометрическое моделирование, МКЭ.
Модели и методы имитационного моделирования сложных интегрированных систем - системы массового обслуживания, сети Петри.
Методы структурного синтеза и принятия решений, включая логистические задачи и управление проектами - дискретное математическое программирование (в т.ч. генетические алгоритмы)
Историческая справка.
США, 80-е годы. Программа СОИ. Десятки предприятий. Невозможность совместной работы над проектом.
Сегодня: 1) E-business (В2В), виртуальные предприятия. 2) Обслуживание сложной техники. 3) Международный рынок.
Основа решения проблем: Стандартизация интерфейсов систем. Стандарты разрабатывают ISO (подкомитет SC4 в комитете TC184), IEEE, EIA и др. В России Комитет 431 в Госстандарте.

## Slide 3
Методики
моделирования
Лингвистическое
обеспечение
Форматы данных
Онтологии
приложений
Структурирование
документации
ИЭТР
Базы данных
Стандарты и методики CALS
IDEF0, IDEF3, IDEF1X, UML
Язык Express (ISO 10303-11)
IGES, JPEG, TIFF, CGM (по MIL-1840C)
Прикладные протоколы STEP
Языки разметки SGML, XML, электронная
цифровая подпись
MIL-87268…MIL-87270, AECMA 1000D
Parts Library (ISO 13584)

## Slide 4
STEP (ISO 10303)
Том 1: Введение в STEP.
Тома 11-19: Методы описания.
Тома 21-29: Методы реализации.
Тома 31-39: Основы тестирования моделей.
Тома 41-50: Интегрированные основные ресурсы.
Тома 101-199: Интегрированные прикладные ресурсы.
Тома 201-299: Прикладные протоколы.
Тома 301-399: Тестовые наборы.
Тома 501-599: Прикладные компоненты.

## Slide 5
Язык Express
ENTITY line;
po,p1: point;
END_ENTITY;
ENTITY point;
x,y,z: real;
END_ENTITY;
p0
p1
Декларативный объектно-ориентированный язык
line
point
coordinate
Основные понятия:
1) Model
2) SCHEMA имя_схемы;
Тело схемы
END_SCEMA;
3) ENTITY имя_сущности;
атрибуты
[ограничения]
END_ENTITY;
4) Описание атрибута
идентификатор: тип [:= значение];
имя_схемы
сущность
атрибут
Тип
Лекция 12
real

## Slide 6
Типы данных
простой (NUMBER, REAL,INTEGER, BOOLEAN,LOGICAL, BINARY,STRING).
number …. string
агрегативный (ARRAY, LIST, SET, BAG):
matr: ARRAY[1:10] OF ARRAY[1:6] OF REAL;
определяемый
TYPE имя_типа=тип;
END_TYPE;
перечислимый
TYPE имя_типа=ENUMERATION OF (список_значений);;
END_TYPE;
выделяемый
TYPE имя_типа=SELECT(список_типов);
END_TYPE;
сущность

## Slide 7
Атрибуты
optional - необязательный;
derive - порожденный;
unique - уникальный.
ENTITY circle;
center: point;
radius: REAL;
name: OPTIONAL STRING;
UNIQUE
center,radius;
DERIVE
area: real:=3.14*radius**2;
END_ENTITY;
Отношения агрегации и обобщения
ENTITY material;
SUPERTYPE OF (ONEOF(detail1,detail2));
type_mat: STRING;
mark: STRING;
END_ENTITY;
ENTITY detail1;
SUBTYPE OF (material);
form: topology;
size: LIST[1:?] OF REAL;
END_ENTITY;
. . . .
Правила
Локальное:
. . .
ENTITY figure;
X,Y: REAL;
WHERE
X**2+Y**2=1.0;
END_ENTITY;
Общее:. . .
RULE restr FOR (список сущностей);
условия | процедуры | функции;
END_RULE;
PROCEDURE имя (список формальных параметров);
тело процедуры;
END_ PROCEDURE,

## Slide 8
Обменный файл
HEADER
FILE DESCRIPTION ((‘собственно описание’),’1’);
FILE NAME(‘имя’,’время’,’ автор’ и т.п.);
FILE SCHEMA(‘СПИСОК СХЕМ’);
ENDSEC;
DATA
#1 = POINT(1.0,0.2,2.1);
#2 = POINT(4.5,3.7,2.3);
#3 = LINE(#1,#2);
ENDSEC;
ENTITY line;
po,p1: point;
END_ENTITY;
ENTITY point;
x,y,z: real;
END_ENTITY;
p0
p1

## Slide 9
Schema расписание;
Entity фрагмент;
группа:string (7);
факультет:string;
семестр:integer;
событие:list[15] of Item;
end_entity;
Entity time;
час: integer;
минуты: integer;
день: day,
end_entity;
type day=enumeration of (‘Monday’,…);
end_type;
end_schema;
Entity Item;
предмет: string;
время: time;
место: string;
end_entity;
Примеры моделей на языке Express
HEADER
FILE DESCRIPTION ((‘расписание’),’1’);
FILE NAME (‘Timetable’,’03.04.04’,(’Иванов’));
FILE SCHEMA((‘расписание’));
ENDSEC;
DATA
#1 = time(8,30,’Понедельник’);
#2 = time(10,15,’Понедельник’);
#3 = time(12,0,’Понедельник’);
#4 = time(8,30,’Вторник’);
…..
#16 = Item(‘Основы САПР’, #1 ,’513ю’);
…..
#31 = фрагмент(‘ФН2-82’,’ФН’,9, #16, #17, #18,…);
…..
ENDSEC;
Лекция 13
(с контр. Работой)

## Slide 10
30
16
8
10
SCHEMA detail;
ENTITY line;
P1,P2: point;
END_ENTITY;
ENTITY circle;
P1: point;
R: REAL;
END_ENTITY;
ENTITY d_line;
P1,P2: point;
END_ENTITY;
ENTITY point;
X,Y: REAL;
END_ENTITY;
END_SCHEMA;
HEADER
FILE DESCRIPTION ((‘чертеж’),’1’);
FILE NAME (‘fig1’,’02.04.04’,(’Иванов’));
FILE SCHEMA((‘detail’));
ENDSEC;
DATA
#1 = point(0,0);
#2 = point(30.,0);
#3 = point(0,16.);
#4 = point(30.,16.);
#5 = point(18.,9.);
#6 = point(40.,0);
#7 = point(48.,0);
#8 = point(40.,16.);
#9 = point(48.,16.);
#6 = point(40.,0);
#7 = point(48.,0);
18
9
#8 = point(40.,16.);
#9 = point(48.,16.);
#10 = point(40.,4.);
#11 = point(48.,4.);
#12 = point(40.,14.);
#13 = point(48.,14.);
#14 = line(#1,#2);
#15 = line(#1,#3);
#16 = line(#2,#4);
#17 = line(#3,#4);
#18 = circle(#5,10.);
#19 = line(#6,#7);
#20 = line(#6,#8);
#21 = line(#7,#9);
#22 = line(#8,#9);
#23 = d_line(#10,#11);
#24 = d_line(#12,#13);
ENDSEC;
Контрольные задания

## Slide 11
Schema circuit;
Entity transistor;
TypeT:string;
E,B,C: node;
End_entity;
Entity resistor;
P1,P2: node;
nominal: real;
End_entity;
Entity terminal;
role: string;
term: node;
End_entity;
Type node=integer;
End_type;
End_schema;
Вход
Выход
E
40к
1.3к
Тр1
HEADER
FILE DESCRIPTION ((‘cascade’),’1’);
FILE NAME (‘ampl’,’02.04.04’,(’Иванов’));
FILE SCHEMA((‘circuit’));
ENDSEC;
DATA
#1 = resistor(2,4,40.0);
#2 = resistor(3,4,1.3);
#3 = transistor(‘Tp1’,1,2,3)
#4 = terminal(‘Input’,2);
#5 = terminal(‘Output’,3);
#6 = terminal(‘Power’,4);
ENDSEC;
1
2
3
4

## Slide 12
Информационное взаимодействие систем в STEP

## Slide 13
Онтологии и прикладные протоколы STEP
Интегрированные ресурсы:
42: представление геометрии и топологии;
45: свойства материалов;
47: допуски
104: метод конечных элементов
и др.
Прикладные компоненты:
типовые геометрические формы.
Прикладные протоколы:
202: черчение;
203: проектирование механических изделий;
208: управление внесением изменений;
210: печатные платы;
212: электротехнические изделия;
214: проектирование мех. частей автомобилей;
221:непрерывные производственные процессы
и др.

## Slide 14
AP203
Протокол для обмена данными о машиностроительных изделиях - об их конфигурации и геометрических моделях.
Из ISO 10303-41:
Представление геометрической формы
Схемы на Express-G

## Slide 15
Пример описания геометрии в ISO 10303-202

## Slide 16
Перевод архива в электронный вид.
Создание системы управления документами и документооборотом
(обычно входит в состав PDM).
Использование стандартных форматов документов и данных.
Стандарт MIL 1840С допускает следующие виды передаваемых
документов:
1. Отсканированные страницы твердых копий;
2. Документы на языке SGML;
3. Обменные файлы по ISO 10303-21;
4. Графика - IGES, Express (в САПР), JPEG, TIFF, CGM (не в САПР).
Каждый документ состоит из метаданных и собственно данных.
Разработка и использование ИЭТР
Электронная цифровая подпись.
Электронная документация
Лекция 14

## Slide 17
Интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР или IETM)
Назначение: 1) обучение: 2) поддержка регламентных работ; 3) диагностика и поиск неисправностей; 4) автоматизированный заказ запасных материалов и изделий; 5) обмен данными «производитель - потребитель».
Класс 0: Обычные документы в электронном виде;
Класс 1: Доступ к частям из оглавления;
Класс 2: Полный гипертекст:
Класс 3: Модульная структура, язык SGML;
Класс 4: Нелинейная иерархическая структура;
Класс 5: Интеллектуальный собеседник.

## Slide 18
Ткхнологии создания ИЭТР
и электронных энциклопедий
...
Модуль
1. Создание исходной версии онтологии приложения;
2. Представление онтологии в виде тезауруса
T = {имя понятия; [синонимы]; [обозначение]; [аббревиатура];
краткое определение; входные понятия; ссылки}
3. Разработка исходного множества модулей;
4. Разработка системы управления.
...
Входы
Выходы

## Slide 19
Языки разметки
Фактографические БД - доступ с помощью языков типа SQL. Доступ к документальным БД: требуется структурирование информации.
XML - структурирование путем разметки:
1) разделение текста на элементы;
2) типизация и атрибутирование элементов;
3) описание введенных типов и атрибутов в таблице DTD;
4) описание правил форматирования в файле CSS или XSL.
SGML, HTML, XML. На базе XML построен ряд современных информационных технологий, например, технология SOAP (Simple Object Access Protocol) для E-Commerce и других распределенных информационных систем.
Языки запросов к XML базам документов: XPath, XQuery.

## Slide 20
Язык разметки XML
Заголовок и DTD

## Slide 21
Пример описания документа на языке XML

## Slide 23
Визуализация документа

## Slide 25
Размеченный документ

## Slide 26
Каскадная таблица стилей (CSS)

## Slide 27
Интегрированная логистическая поддержка
(связь этапов разработки, изготовления и эксплуатации)
Планирование процессов эксплуатации и МТО, средств диагностики, расчет надежности, управление поставкой запасных деталей и расходных материалов, упаковкой и транспортировкой, кодификация.
Пример: стандарт Великобритании DEF- 00 60.
Цель: минимизация затрат на поддержку всех этапов ЖЦИ.
Проектирование
изделия
Проектирование
средств
обслуживания
Разработка
документации
БД ИЛП
Обучение
персонала
Ввод в
эксплуатацию
Эксплуатация
Производство
Материальный поток
Информационный поток

## Slide 28
Система управления качеством
Основана на ИПИ-технологиях и стандартах ISO 9000. TQM.
Управление предприятием через управление качеством.
Сбор и анализ
данных о
процессах
Сбор и анализ
данных от
потребителей
Определение
целей (задач)
Выработка
стратегии
Управление
ресурсами
Оперативное
управление
Действия

## Slide 29
Программное обеспечение CALS-технологий
Виды ПО:
1) Системы управления проектными данными PDM;
2) Редакторы, верификаторы, конверторы языка Express;
3) Инструментальные средства разработки ИЭТР, в т.ч. редакторы SGML (XML);
4) Средства поддержки работы в сетевой среде (SOAP, CORBA, RPC и т.п.)

## Slide 30
Функции PDM:
Хранение данных, доступ к данным (в PDM имеется СУБД оригинальная или заимствованная);
Управление составом изделия (поддержка структурирования данных, навигации по дереву изделия, визуализация данных);
Классификация изделий (поиск, кодификация);
Управление версиями и внесением изменений;
Управление документами и документооборотом;
Управление потоком работ (планирование, отслеживание событий, подсказка нужных действий);
Поддержка электронной подписи;
Конвертирование форматов данных.
Примеры PDM:
Smarteam, Teamcenter, Лоцман:PLM, STEP Suite, PartY Plus.

## Slide 31
PDM Smarteam

## Slide 32
PDM в отечественных САПР
САПР T-Flex построена с использованием Windows NT и
СУБД Sybase или SQL Server. Геометрическое ядро Parasolid.
Архитектура “клиент/сервер”.
Роль PDM выполняет подистема DOCS управления технической
документацией.
Функции:
Создание групп пользователей;
Документооборот;
Настройка пользовательского интерфейса;
Управление проектированием;
Почтовые услуги.
PDM Лоцман:PLM входит в состав САПР Компас (компания Аскон),
построена по 3-звенной архитектуре, использует MS SQL Server.
Состав подсистемы: Администратор (управление серверами),
конфигуратор (настройка БД), клиент (интеграция с приложениями
CAD/CAM), формирование отчетов, маршрутизация (Workflow -
документооборот, согласования и утверждения, управление
изменениями), импорт (XML-документы), удаленный доступ (через
Web-браузер).
Лекция 15

## Slide 33
Управление конфигурацией в T-Flex
Обеспечение целостности данных в Euclid Data Manager
Эскизирование
Согласование
Разработка
Утверждение
Доработка
Репозиторий
Изменения

## Slide 34
Программы поддержки языка Express
Норвежская фирма EPM Technology предлагает Express Data Manager:
EDMdeveloperSeat - поддержка БД, HTML-выход, SDAI-интерфейс..
EDMvisualExpress - создание и визуализация моделей на базе Express-G.
EDMmodelConverter - передача данных между схемами на базе Express-Х
EDMmodelChecker - проверка корректности моделей.
EDMserver - клиент-серверная платформа для БД.
Фирма STEP Tools (США):
ST-Developer - создание, редактирование, визуализация моделей.
Большинство машиностроительных САПР имеют Express-интерфейсы
на базе AP203.

## Slide 35
Технологии сетевого взаимодействия
в автоматизированных системах
(поддержка распределенного выполнения проектных процедур)
Двухзвенные и трехзвенные схемы распределенных вычислений
Интерфейс пользователя
Приложение
СУБД
Файлы данных
Сервер БД Доступ к удаленным данным Файл-сервер
Компьютер 1 Компьютер 2 Компьютер 3
Монитор транзакций
Сервер приложений
Сервер приложений
БнД

## Slide 36
Вариант клиент/серверного взаимодействия

## Slide 37
Способы обмена данными между процессами
а) через разделяемую память (локально);
б) передача сообщений (в сети).
Сообщение содержит поля: команда (послать, получить), тип данных,
длина, адрес.
Клиент/серверное взаимодействие в типовых службах выполняется
по определенному протоколу, например: FTP, Telnet, SMTP, HTTP
(при наличии ПО клиента и сервера с выделением фиксированного порта).
FTP - файловый обмен, Telnet - эмуляция терминала,
SMTP - протокол E-mail, HTTP - протокол для Web-технологий.
Технологии распределенных вычислений:
RPC, CORBA, DCOM, SOAP, Web-технологии.

## Slide 38
Компонентно-ориентированные технологии
Взаимодействие произвольных процессов (компонентов):
1) Определение адреса компонента по его имени (DNS в TCP/IP,
UDDI в SOAP, репозитарий реализаций в ORB);
2) Интерфейс каждого компонента предварительно описывается на
специальном языке (IDL в RPC и CORBA, USDL в SOAP);
3) Клиентское и серверное ПО взаимодействия - стабы, создаются
предварительно по описанию интерфейса или динамически по сведениям
из репозитария интерфейсов.
Проблемы:
Разнообразие аппаратно-программных платформ;
информационная безопасность.

## Slide 39
Технология удаленного выполнения процедур RPC
(Remote Procedure Call)
Системный вызов
Таблица прерываний
Процедуры обработки
Локальный случай -
обмен данными через стек
Удаленный вызов процедур - обмен данными через стабы и сеть
Вместо процедур - обращение к стабам
для упаковки и распаковки параметров.
Стабы создаются по описанию интерфейсов
на языке IDL (Interface Definition Language).
Идентификатор Тип Ид-р Программа Версия Процедура Данные
сообщения клиента
Формат сообщений RPC

## Slide 40
CORBA
Сведения о прикладных компонентах хранятся в ORB
Объектный адаптер управляет выполнением серверных процедур.

## Slide 41
Технология SOAP (Open Object Access Protocol)
Языки и реестр Web-службы:
XML;
WSDL (Web Service Description Language),
UDDI (Universe Description Discovery Integration)
Преимущества: 1) Язык XML понимают все платформы; 2) Использование HTTP (порт 80) позволяет передавать данные, несмотря на брандмауэры.

## Slide 42
Технологии различаются способом реализации интерактивности
и распределением функций между сервером и клиентом.
Преимущества серверного исполнения программ:
1. Нет проблем с совместимостью платформ.
2. Нет проблем с соблюдением прав собственности.
3. Нет опасности несанкционированного доступа к данным клиента.
4. Снижаются требования к характеристикам клиентских компьютеров.
Недостатки:
1. Опасность перегрузки сервера при большом числе клиентов.
2. Повышенные требования к пропускной способности сети при
интерактивной работе пользователей.
Web-технологии
Назначение - доступ к информации, имеющейся в Web-серверах.
Связь по HTTP (HyperText Transfer Protocol) -
запрос клиента (команда get), пересылка заполненных форм (post).

## Slide 43
Web-технологии
1. Включение сценария в HTML-документ (языки сценариев -
JavaScript, VBScript, Perl, PHP; выполняется в узле клиента);
2. Аплеты (Applets) - приложение на Java передается для исполнения
клиенту;
3. Активные серверные страницы (ASP) - сценарий исполняется на сервере;
4. CGI (Common Gateway Interface) - по каждому запросу в сервере
создается процесс (приложение) в своем адресном пространстве;
5. ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) - приложения
создаются в общем адресном пространстве сервера;
6. Сервлеты (Servlets) - приложение на Java исполняется на сервере;
7. ActiveX - компоненты управления, могут исполняться в узлах сервера
или клиента.

## Slide 44
Порталы
Отличительные свойства порталов:
Единая точка входа; расширенная функциональность
(структуризация и предоставление информации в конкретных
приложениях).
ПО портала - мультиагентная система.
Агенты: персонализация, защита, поиск, чат, почта,
отслеживание изменений в источниках информации и др.
Пример ПО : WebSphere Portal Server (IBM).

## Slide 45
Компонентно-ориентированные и мультиагентные системы
Пример компонентно-ориентированной среды - Open CAS.CADE.
Структура агента:

## Slide 46
GRID-технологии
Проблемы:
1. Распараллеливание задач;
2. Взаимодействие ресурсов в гетерогенной среде;
3. Защита информации, аутентификация и авторизация пользователей, биллинг.
Унификация решений - организация GRID Forum.
Управление - пакет Globus Toolkit.
Протоколы OGSA (Open Grid Service Architecture),
Уровни:
1. Адаптационный (унифицированное описание ресурсов, управление пакетной обработкой);
2. Уровень связи (доставка по сети);
3. Доступ к ресурсам (мониторинг состояния ресурсов с помощью служб; GRIP (Grid Resource Information Protocol), GRRP (Grid Resource Registration Protocol)
4 . Уровень кооперации ( выбор средств для конкретных заданий с помощью брокеров, диспетчеров и сервера GIIS (Grid Index Information Server)).
GIIS
Диспетчер
SOAP
Прикладной
компонент
GRIP-
агент;

## Slide 47
IBM/Dessault
CATIA V5
CNEXT
Solid Works
Parasolid
Smarteam +
Enovia
EDS
Unigraphics +
I-DEAS -->
Unigraphics NX
Parasolid
Solid Edge
Parasolid
I-MAN и Metaphase -->
Teamcenter
PTC
Pro/E
(CADDS5)
-->Wildfire
Granite One
Pro/Desktop
-
Pro/Intralink,
Windchill
Autodesk
-
-
Inventor
ACIS
Autodesk Vault
Компания
Верхний
уровень
Ядро
Ср. уровень
Ядро
PDM
Модули: 2D, 3D твердотельного проектирования, 3D промышленного дизайна, САМ, инженерного анализа, визуализации, обмена данными, прикладные.
Лидеры CAE/CAD/CAM в машиностроении
Особенности «тяжелых» систем: 1) 3D твердотельное и поверхностное моделирование; 2) Высокая размерность сборок; 3) большое число модулей, в том числе для особых конструкций и технологий.
Гл.5 . Программное обеспечение САПР (обзор)

## Slide 48
Внедрение на крупных предприятиях: Несколько копий “тяжелой” системы, несколько десятков-сотен инсталляций “легкой” или средней системы.
CAE: 1) Анализ прочности, температурных и электромагнитных полей, течений жидкостей и газов, акустика,...
Примеры: Ansys, Cosmos, Nastran и др.
2) Анализ динамики сложных механических систем -
мировой лидер Adams; в России- ПА9 (МГТУ).
Российские системы среднего уровня:
CAD/CAM: Компас (с PDM Лоцман:PLM) и T-Flex;
CAE/CAD: APM WinMachine.
Дополнительная литература:
Журнал CAD/CAM/CAE Observer за 2002-2004 г.г.

## Slide 49
Программное обеспечение ECAD
Полнофункциональные системы проектирования СБИС - Synoрsis, Cadencе, Mentor Graphics:
планирование кристалла, VHDL описание, синтез и верификация на RTL и вентильном уровнях, синтез тестов, размещение, трассировка, компоновка и др.
Проектирование РЭА - OrCAD, P-CAD, Protel-99SE:
печатные платы, аппаратура на ПЛИС, аналого-цифровое моделирование и оптимизация и др.
Системные среды: OpenAccess.

## Slide 50
Типы СБИС
Стандартные
микропроцессоры
схемы памяти
Специализированные
заказные
полностью заказные
на стандартных ячейках
полузаказные
БМК
ПЛИС
CPLD
FPGA
CPLD - Complex Programmable Logic Device,
FPGA - Field Programmable Gate Array.
Способы специализации: БМК - нанесение слоев металлизации; ПЛИС - перемычки (fuse и antifuse), переключатели (МОП-транзисторы с плавающим затвором), теневая память.

## Slide 51
Маршрут проектирования СБИС
(на стандартных ячейках)
Дополнительная литература:
Грушвицкий Р., Мурсаев А., Угрюмов Е. Проектирование систем на микросхемах
программируемой логики. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002.
Лекция 16

## Slide 52
Язык VHDL
Языки, используемые в ECAD:
HDL (VHDL, Verilog, SystemC);
EDIF - описание цепей (топологии);
языки для генераторов изображений.
Структурное и поведенческое описания.
Модель состоит из описания внешних связей (entity)
и архитектурного тела (architecture)

## Slide 53
Пример структурного описания

## Slide 54
Основные операторы
Операторы присваивания := и <=.
Операторы условные и выбора
if условие; then операторы; else операторы; end if;
Последовательные
Параллельные
на примере:

## Slide 55
Операторы цикла
Оператор ожидания
Операторы «процесс» и «блок»
Лекция 17

## Slide 56
Пакеты
Ссылка на пакет IEEE.std_logic_1164.all из библиотеки IEEE
Примеры предопределенных атрибутов
S’LAST, S’EVENT, S’STABLE(T), S’DELAYED(T), S’RANGE
Пример описания положительного фронта сигнала Х

## Slide 57
Пример: Схема «Исключающее ИЛИ»
Y= X1 and not X2 or X2 and not X1.
entity schema_xor is
port (X1,X2: in bit; Y: out bit);
end schema_xor;
architecture beh of schema_xor is
begin
Y <= (X1 and not X2) or (X2 and not X1);
end beh;
architecture str of schema_xor is
component gate
port (a,b: in bit; z: out bit;)
end component gate;
signal Z1,Z2,Z3,Z4: bit;
begin
v1: gate port_map (X1, ‘1’,Z1);
v2: gate port_map (X2, ‘1’,Z2);
v3: gate port_map (X1, Z2,Z3);
v4: gate port_map (X2, Z1,Z4);
v5: gate port_map (Z3,Z4,Y);
end str;
&
&
&
&
&
X1
X2
Z1
Z2
Z3
Z4
Y

## Slide 58
Пример: Генератор синхросигналов

## Slide 59
Пример: D-триггер

## Slide 60
Пример: Конвертер параллельного кода в последовательный
Лекция 18

## Slide 61
Пример: Дешифратор на два входа
Исходное поведенческое описание
Library IEEE;
use IEEE.STD_logic_1164.all;
entity decoder is
port(X: in bit_vector(0 to 1); Y: out bit_vector(0 to 3);
end decoder;
architecture s1 of decoder is
begin
with J select Y<= “0001” when “00”,
“0010” when “01”,
“0100” when “10”,
“1000” when “11”;
end s1;

## Slide 62
Подробное поведенческое описание
(для применения в базисе И-НЕ)
architecture s2 of decoder is
signal Xinv: bit_vector(0 to 1);
signal Yinv: bit_vector(0 to 3);
begin
process (X)
begin
for j in 0 to 1 loop
Xinv(j) <= not X(j);
end loop;
if Xinv(0) =‘1’ and Xinv(1) = ‘1’ then Yinv(0) <= ‘0’; else Yinv(0) <= ‘1’; end if;
if X(0) =‘1’ and Xinv(1) = ‘1’ then Y(1) <= ‘0’ ; else Yinv(1) <= ‘1’; end if;
if Xinv(0) =‘1’ and X(1) = ‘1’ then Y(2) <= ‘0’; else Yinv(2) <= ‘1’; end if;
if X(0) =‘1’ and X(1) = ‘1’ then Y(3) <= ‘0’; else Yinv(3) <= ‘1’; end if;
for j in 0 to 3 loop
Y (j) <= not Yinv (j);
end loop;
end process;
end s2;

## Slide 63
Схема дешифратора на два входа
(с входом расширения Х2)
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
X0
X1
Y0
Y1
Y2
Y3
X2

## Slide 64
Задание: Разработать схему мультиплексора на 4 входа
и описать ее на языке VHDL

## Slide 65
Граничное сканирование

## Slide 66
Литература
5. Томашевский В., Жданова Е. Имитационное моделирование
в среде GPSS. - М.: Бестселлер, 2003.
6. Информационные технологии в наукоемком машиностроении/ Под ред.
А.Г.Братухина. – Киiв, Технiка, 2001
7. И.П.Норенков, П.К.Кузьмик. Информационная поддержка наукоемких
изделий (CALS-технологии). – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002.
8. Колчин А.Ф., Овсянников М.В., Стрекалов А.Ф., Сумароков С.В.
Информационное сопровождение жизненного цикла изделий. - М.:
Анахарсис, 2002.